|  | Anotace (česky) | Anotace (anglicky) | Školitel | Konzul-tanti | Číslo a název projektu/grantu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selektivní fototerapie rakovinových buněk při cystoskopii s využitím optických vláknových svazků | Selective phototherapy of cancer cells during cystoscopy with the use of optical fiber bundles | Fotodynamická diagnostika (PDD) a terapie (PDT) jsou v současné době stále častěji využívány jako vhodné alternace při léčbě rakoviny. PDD a FDP využívají skutečnosti, že rakovinné buňky přednostně akumulují fotocitlivou látku, která fluoreskuje po ozáření světlem s vhodnou vlnovou délkou a také může produkovat vysoce reaktivní kyslíkové radikály a tím následně porušit ozářenou tkáň. V případě rakoviny močového měchýře je touto fotocitlivou látkou Protoporfyrin IX (PpIX), jehož buněčná syntéza je podpořena přítomností hexylaminolevulinátu (HAL) v močovém měchýři. Tento přístup umožní velmi precizně detekovat nádorové bujení již v počáteční fázi a následnou fototerapií. Zdravé buňky obklopující rakovinné buňky by při nekontrolovaném ozařování takto označené oblasti byly zničeny také, což je nežádoucí. Selektivní systém pro fototerapii, který bude vycházet z transformace cystoskopického obrazu a využívat optické vláknové svazky, by měl ozařovat pouze oblast označenou (PpIX), tím minimalizovat ozáření zdravých buněk a tak výrazně zdokonalit cystoskop pro fotodynamickou detekci a terapii. Takto zdokonalený a realizovaný prototyp cystoskopu bude otestován ex vivo. | Photodynamic diagnosis (PDD) and therapy (PDT) are proposed as promising alternatives for management of cancerous conditions. In principle, cancer cells preferentially accumulate a photosensitizer which, when irradiated with light of appropriate wavelength, emits fluorescence and may also induce production of highly reactive oxygen species with subsequent destruction of the involved tissue. In the case of urinary bladder cancer, the photosensitizer used is the Protoporphyrin IX (PpIX) the synthesis of which is boosted by hexylaminolevulinate (HAL) instilled into the bladder. This approach allows for excellent detection of (pre)cancerous regions and subsequent phototherapy. However, normal cells surrounding the cancer also take up HAL and thus risk to be destroyed as well. Selective system for phototherapy should transform cystoscopic images and, by using optical fiber bundles, permit a selective illumination therapy of cancerous spots, i.e., regions emitting strong PpIX fluorescence. Such a result would represent a major instrumental improvement of cystoscopic photodynamic detection and therapy. The proposed prototype would be first tested ex vivo. | Prof. MUDr. P. Kučera, Ph.D. | Ing. M. Pospíšilová, CSc., N. Lange PhD., Prof. P. Jichlinski | CZ.1.07/2.3.00/20.0092: „Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT“ Projekt BIOKOS – laboratoř biomedicínské optiky a optoelektroniky |